I – مفهوم القدرة الكهربائية

1- تجربة :

2- جدول القياس :

| U. I | I | U |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.92W | 0.41A | 12V | 12V) 5W – L1 ( |
| 1,776 | 0,148 | 12V | 12V) 1.8W – L2 ( |

3             -استنتاج :

نستنتج أن المصباح ( 1 ) لديه قدرة على الإضاءة أكثر من المصباح ( 2) و أن الجداء U.I  يساوي تقريبا القيمة المسجلة على كل مصباح و المعبر    عنها  بW و التي تسمى  القدرة الكهربائية.

4             -خلاصة :

القدرة الكهربائية مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق جهاز كهربائي على الإضاءة أو التسخين أو غير ذلك حيث يرمز لها ب P

ويعبر عن القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي يشتغل بالتيار المستمر بالعلاقة :

I      ×P  =  U

P : القدرة المستهلكة من طرف الجهاز الكهربائي ويعبر عنها ب W.

: U  التوتر الكهربائي بين مربطي الجهاز ويعبر عنه ب V.

: I   شدة التيار المار في الجهاز و المعبر عنه ب  A.

الوحدة العالمية للقدرة الكهربائية هي   الواط رمزها W   ونستعمل أيضا

- أجزاء  الواط.            الميليواط  1 mW= 0, 001 W   = 10-3  W

- مضاعفات الواط   :     الكيلو اط  1 kW=1 000 W =  10 3 W

الميغاواط 1 MW = 1 000 000 W = 106  W

ملحوظة :

لا تطبق العلاقة  U.Iعلى الأجهزة التي تشتغل بالتيار المتناوب الجيبي إلا بالنسبة للأجهزة التي تشتغل تحت مفعول التأثير الحراري للتيار الكهربائي مفعول جول   مثل المصباح – المكواة – المدفأة – الفرن الكهربائي ........ معUو  I القيمتان الفعالتان على التوالي والتوتر الكهربائي وشدة التيار   .

P = Ue.Ie

تطبيق

II      – المميزات الاسمية لجهاز كهربائي

- تجربة :

- جدول القياس

| التوتر المطبق على المصباح : U (V) | شدة التيار المار في المصباح I (A) : | الجداء I ×U | طبيعة الإضاءة |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 ,00 | 0,0335 | 0,201 | ضعيفة |
| 12,00 | 0,0506 | 6,07 | عادية |
| 13,00 | 0,0538 | 6,994 | مفرطة يكاد يتلف المصباح |

- استنتاج :

نستنتج أن المصباح لا يضيء بصفة عادية إلا تحت توتر مطابق لتوتر استعماله و المسجل عليه.حيث  نسمي :

- توتر الاستعمال والملائم للاشتغال العادي للجهاز و المسجل عليه : التوتر الاسمي

- القدرة المسجلة  على الجهاز والتي يستهلكها الجهاز عند اشتغاله تحت توتره الاسمي :القدرة الاسمية

- خلاصة :

لا يشتغل جهاز كهربائي بصفة عادية إلا عند تطبيق توترU بين مربطيه مطابق لتوتره الاسمي فيمر فيه تيار كهربائي شدته  Iحيث الجداءI  ×U  يساوي تقريبا       القدرة الاسمية للجهاز.

ملحوظة :  تساوي القدرة الإجمالية المستهلكة  في تركيب منزلي  مجموع القدرات الاسمية للأجهزة  المشتغلة في آن واحد.

IIIالقدرة المستهلكة من قبل جهاز التسخين

1              - تجربة

2- جدول النتائج

| U | I | R | P | RI2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230V | 5.68A | 40.5 | 1306.4W | 1306 .62W |

3- استنتاج :

نستنتج أنه عندما يطبق بين مربطي موصل أومي الذي مقاومتهR   توتر مستمرU ليمر فيه تيار كهربائي شدتهI  يعبر عن  القدرة الكهربائية   P  المستهلكة من طرف الموصل الأومي بالعلاقة التالية :

ملحوظة :

- تختلف القدرة الكهربائية الاسمية لأجهزة التسخين باختلاف مقاومتها  R  .

- تمثل النسبة  I     للتيار المتناوب القيمة الفعالة لشدته.

أهمية المقادير الإسمية للأجهزة الكهربائية

يحدد التوتر الإسمي لجهاز كهربائي التوتر الملائم لاستعماله

من أجل :

- اشتغال جيد للجهاز

- الحفاظ عليه من الإتلاف .

- تجنب الأخطار التي قد تنجم عن استعمال توتر غير ملائم (حريق ، أضرار بدنية...) .

تمكن القدرة الإسمية لجهاز كهربائي من:

- التعرف على مستوى أدائه

- من تحديد اختيار وسائل الحماية (الصهيرة،الفاصل ...)

# Text boxes

القدرة الكهربائية

La puissance électrique

1

القدرة الكهربائية  ..............………………...          التيار المستمر …………………………………..

احسب شدة التيار المار في مصباح يشتغل بتوتر قيمته  24V و يستهلك قدرة قيمتها 8W

التيار المتناوب الجيبي ………………………….  مفعول جول ……………………………….

موصل أومي : ……………. ;…………………. مقاومة : ………………………………………

جيمس واط (1736 – 1819م) هو مهندس اسكتلندي، ولد في غرينوك من أب كان يعمل في بالتجارة دون أن يحقق نجاحا. تلقى وات تدريبه عن صانع للأدوات في لندن، ثم عاد إلى جلاسجوليعمل في مهنته. وقد كان وات على علاقة صداقة قوية مع الفيزيائي جوزيف بلاك مكتشف الحرارة الكامنة، وكان لهذه الصداقة الأثر الهام في توجيه وات إلى الاهتمام بالطاقة التي يمكن الاستفادة منها من البخار كقوة محركة وقد أجرى عدة تجارب للاستفادة من ضغط البخار. ثم وقع في يده محرك بخاري من طراز نيوكومن فاخترع له مكثفا وأجرى عليه بعض التعديلات والتحسينات مثل المضخة الهوائية وغلاف لاسطوانة البخار ومؤشر للبخار مما جعل المحرك البخاري آلة تجارية ناجحة. وقد أدعى وات اكتشاف أن تفاعل الهيدروجين مع الأوكسجين ينتج الماء قبل كافندش أو في نفس الوقت. وقد سميت وحدة القدرة باسم وات تخليدا له. أسس وات بالاشتراك مع بولتون شركة هندسية هي شركة سوهو للأعمال الهندسية وقد أدخل الشريكان مصطلح وحدة القدرة الحصانية H.P)Horse Power) حيث كيلو وات1H.P = 0.746

الفاصل ……………………………………..الصهيرة …………………………………………